Общество с ограниченной ответственностью

«Борть»

п. Кромы ул. К. Маркса, 9    				  ИНН 5714005613 КПП 571401001

тел. 2-26-83;

## ТЕХНИЧЕСКИЕ   УСЛОВИЯ  № __

на подключение  водопровода  к жилому дому,

расположенному по  адресу:

«________» _________________________  2011г.

1.    Иметь ордер на земляные работы.

- Прокопать траншею глубиной не менее 1,8 м  до существующего водопровода   предварительно согласовав со службами: ОАО «Ростелеком»,  трестом  «Кромымежрайгаз» и администрацией сельского поселения,

3. Построить смотровой колодец на врезке к центральному водопроводу глубиной 1,8 м, диаметром 1,2 м кирпичный или железобетонный.

4. Установить запорную арматуру в колодце.

5. Проложить  водопровод полиэтиленовой трубой  диаметром не менее  Д- 25 мм..

6. Установить запорную арматуру на вводе в дом

7. Врезка в водопроводную сеть осуществляется только силами обслуживающей организации участка водоснабжения и канализации.

8. За содержание колодца, запорной арматуры, водопровода в исправном состоянии отвечает владелец.

9. При нарушении данных технических условий врезка в сеть будет запрещена.

10. Срок действия технических условий _______1 год._____________

### Схема подключения водопровода в колодце

Технические условия выданы на основании требований « Правил  пользования

системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» № 167 от 12.02.1999 г.

Нач.ПТО

СОГЛАСОВАНО:

Кромымежрайгаз                                        ОАО Ростелеком                                  Глава

с/поселения

# Text boxes

Проектируемый водопровод

переход

Запорная арматура

Резьба

седелка

Существующий  водопровод