Муниципальное унитарное предприятие

«Кромской Жилкомсервис»

п. Кромы ул. К. Маркса, 7    		                          р/с 40702810510060000007

тел. 2-28-39;			                                                 ИНН 5714005187 КПП 571401001

ОАО «Россельхозбанк» г. Орел

Доп. офис 3349/10/06 пгт Кромы

«______»____________20__ г.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ   УСЛОВИЯ

на подключение  водопровода к жилому дому, расположенному по адресу:

1. Иметь ордер на земляные работы.

2. Прокопать траншею глубиной 1,8 м до существующего центрального водопровода,предварительно согласовав со службами: УП, «Электросвязь»,  трестом « Кромымежрайгаз» и администрацией п. Кромы.

3. Построить смотровой колодец на врезке к центральному водопроводу глубиной 1,8 м, диаметром 1,2 м кирпичный или железобетонный.

4.Установить запорную арматуру в колодце.

5. Проложить  водопровод полиэтиленовой трубой диаметром 25 мм.

6. Установить водомер диаметром 15 мм.

7. Врезка в водопроводную сеть осуществляется только силами участка водоснабжения и канализации.

8. За содержание колодца, запорной арматуры, водопровода в исправном состоянии отвечает владелец.

9. При нарушении данных технических условий врезка в сеть будет запрещена.

10. Срок действия технических условий 1 год.

### Схема подключения водопровода в колодце

Технические условия выданы на основании требований « Правил  пользования

системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» № 167 от 12.02.1999 г.

Инженер ПТО

# Text boxes

Проектируемый водопровод

Резьба с ершом

Вентиль

Резьба

Хомут

Существующий  водопровод